OCENA GEOTECHNICZNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

D. P. I. Malachit sp. z o. o.

WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27

51-411 WROCŁAW

tel. (071) 326-74-90

email: biuro@dpimalachit.pl

| PRZEDSIĘWZIĘCIE: | PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWĄ |
| --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI: | Dz. nr 3/1 JASZKOTLE, GM. KĄTY WROCŁAWSKIE |
| INWESTOR: | GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE RYNEK RATUSZ 1, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE |
| DATA OPRACOWANIA: | STYCZEŃ 2011 |

AUTORZY ARCHITEKTURA Projektant: mgr inż. arch. Michał Wyczłkowski Nr upr. 73/93/UW mgr inż. arch Krzysztof Bielec KONSTRUKCJA Projektant: inż. Hubert Sabała Nr upr. 307/98/UW i 157/94/UW

# Na terenie planowanej inwestycji przeprowadzono badania geotechniczne. Zakres badań obejmował 2 otwory do głębokości 2,0 m p.p.t.

# W trakcie wierceń stwierdzono występowanie humusu do głębokości od 0,00-0,20m w otworze nr 2, oraz nasyp od 0,00-0,30 w otworze nr 1. Poniżej warstwy nasypu w otworze 1  stwierdzono:

# - gliny twardoplastyczne(IL=0,20) o miąższości 0,60m ,

# - piaski gliniaste twardoplastyczne (IL=0,15) o miąższości od 0,60m do 0,80m,

# - piaski średnie i grube średniozagęszczone (ID=0,55) o miąższości 0,80-1,40m,

# - pospółki gliniaste średniozagęszczone (ID=0,60)

# - piaski grube średnio zagęszczone (ID=0,60)

# poniżej humusu w otworze nr 2 stwierdzono:

# - glina twardoplastyczna (IL=0,25) o miąższości 0,80m .

# - pospółkę gliniastą, średniozagęszczoną (ID=0,60) o miąższości od 0,8m do 1,50m,

# - piasek średni, średniozagęszczony (ID=0,55)

Podane powyżej warstwy są ze sobą przemieszane i kolejność ich występowania jest zależna od konkretnego otworu.

Nie zaobserwowano warstw nawodnionych.

Posadowienie zaprojektowano w poziomie -0,30m p.p.t. w warstwie glin twardoplastycznych. Należy wymienić część glin na piaski średnioziarniste i zagęścić do ID=0,70.

Na podstawie przeprowadzonych badań i ogólnej charakterystyki projektowanego budynku stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowych i zaliczono przedmiotowy obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.