Kąty Wrocławskie, 02.10.2009

Znak sprawy 341/38/09

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zamówienia publicznego: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach Gm. Kąty Wrocławskie”

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie 1:

Proszę o informację, jak mógłbym uzyskać dokładniejsze dane nt. wentylacji mechanicznej, typy i parametry wentylatorów, sposób sterowania ich pracą, schemat elektryczny lub opis wyposażenia szafek sterujących.

Odpowiedź:

Do projektu dla Pietrzykowic nie ma projektu wykonawczego ani odrębnego opracowania w branży sanitarnej. Wentylatory wywiewne powinny być sterowane z sali (zaplecza sali) i z kuchni. Wentylator dla sali powinien mieć wydajność nie mniejszą niż piec nadmuchowy, jednak nie mniej niż 2.000 m3/h. wentylator kuchni minimum 600 m3/h.

Pytanie 2:

Pozycje przedmiaru w dziale 5 nie uwzględniają dostawy żwiru do pozycji nr 28 i 29. czy należy uwzględnić przez „ANALOGIĘ” w pozycji nr 30 dostawę żwiru w ilości 68,850 m3 ?

Odpowiedź:

Tak, w poz. 28 jest ujęty żwir i poz. 30 powinna zawierać opis przez „analogię”

Pytanie 3:

Czy przewody wentylacyjne z pozycji 78, 79 przedmiaru mają być ocieplone wełną mineralną gr. 5 cm zgodnie ze „szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” ?

Odpowiedź:

Przewody wentylacyjne muszą być otulone wełną mineralną grubości 5 cm.

Z kosztorysu należy przyjąć ocieplenie tylko raz.

Pytanie 4:

Pozycja nr 88 przedmiaru nie zawiera wentylatorów osiowych. Czy należy uwzględnić dostawę tych wentylatorów w w/w pozycji ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5:

Istnieje rozbieżność w opisie i przedmiarze w zakresie wykonania BSO. Czy tynk mineralny ma być barwiony w masie i pomalowany dodatkowo DWUKROTNIE farbą akrylową, czy w ogóle ma nie być malowany ?

Odpowiedź:

Należy przyjąć tynk barwiony w masie bez malowania tj. poz. 99

Otrzymują:

- wszyscy wykonawcy,

- a/a.